# Автомобили.

# К участию в ралли для всех Зачётов допускаются серийные автомобили, подготовленные согласно ПДД РФ и с учётом требований настоящего Приложения 2 к Регламенту ралли. Выполнение этих требований будет контролироваться во время ралли Техническим комиссаром и Техническими контролёрами.

# Техническим контролёром является любой судья (официальное лицо) ралли. На всём протяжении ралли могут быть проверены:

# Исправность ближнего и дальнего света фар;

# Исправность стоп-сигналов;

# Исправность стояночного тормоза;

# Наличие и исправность ремней безопасности (в случае наличия пассажиров в Зачёте «Туризм» будет проверена исправность ремней безопасности на заднем пассажирском сидении);

# Надёжность крепления аккумулятора;

# Огнетушитель (огнетушители) суммарной массой заряда не менее 2 кг. Будет проверяться срок годности. Огнетушитель должен находиться в легко доступном месте и желательно должен быть закреплён;

# Наличие медицинской автомобильной аптечки;

# Наличие знака аварийной остановки. Рекомендуется иметь при себе 2 знака.

# Буксировочный трос:  будет проверяться наличие буксировочного троса и исправность его креплений.

# Все предметы в автомобиле должны быть надежно закреплены.

# Шины: Разрешается использование только шин, сертифицированных для дорог общего пользования. Экипаж должен иметь оборудование для замены колеса во время соревнования.

# Для экипажей Зачёта «Р3К» обязательно наличие двух шлемов автомобильного или мотоциклетного типа, не имеющих внешних видимых повреждений.

# Автомобиль, конструкция и состояние которого признаны Техническим комиссаром небезопасными, могут быть исключены на основании рапорта Технического комиссара. Такое решение принимает Спортивный комиссар совместно с Руководителем гонки. Оно может быть принято в оперативном порядке (о чём экипаж будет проинформирован устно), а затем опубликовано на Табло информации не позднее публикации предварительных классификаций.

# Брифинг.

  - Брифинг – это собрание всех участников и членов экипажей Ралли. Присутствие на брифинге обязательно. Отметка об участии в брифинге делается в Протоколе брифинга Офицером по связи с участниками. Отсутствующий на брифинге экипаж исключается из Ралли.

  - Во время брифинга Руководитель гонки (и по необходимости другие официальные лица) информируют экипажи об особенностях трассы ралли и отвечают на вопросы.

# Проведение ралли: общие положения.

  - Официальное время Ралли – Московское. Хронометраж ведётся по судейским часам. Каждый экипаж имеет право сверить часы с судейскими на контактных судейских пунктах.

  - Межстартовый интервал во всём ралли устанавливается в 1 минуту.

  - На предстартовом брифинге каждый экипаж получает Контрольную Карту. Экипажам под угрозой исключения запрещено делать какие-либо записи в Контрольной Карте (за исключением решения кроссворда, в случае если он напечатан на обороте Контрольной Карты). Каждый экипаж обязан предъявлять Контрольную Карту судьям по первому требованию. Экипаж несёт ответственность за сохранность Контрольной Карты: утерявший Контрольную Карту экипаж может быть исключён из Ралли.

  - В течение всего соревнования ремонт и заправка разрешены по всему маршруту (при условии, что не создаются помехи для других экипажей) за исключением зон «Запрета Сервиса». Зонами запрета сервиса являются все судейские посты (собственно пост и отрезки 200 м до и 200 м после поста), а также трассы Дополнительных соревнований типа «Слалом», «Спринт» и т.п. Повреждённый в Зоне запрета сервиса автомобиль эвакуируется силами экипажа и судей. Нарушение запрета сервиса повлечёт пенализацию от 1 часа вплоть до исключения.

Экипаж, осуществляющий ремонт (сервис) – замену колеса и т.п., а также помогающий другому экипажу вернуться на трассу, обязан максимально прижаться к обочине, не мешая проезду других автомобилей, а также обязан выставить знак аварийной остановки. Нарушивший эти требования экипаж будет пенализирован, а в случае угрозы безопасности – исключён на основании рапорта судьи и/или протеста другого экипажа.

  - Не исключаются автомобили, пропустившие по любой причине любой судейский пункт, кроме старта ралли (КВ0)! Если Вы заблудились, задержались в связи с поломкой или по иной причине не успели на судейский пункт до его закрытия – свяжитесь с Офицером по связи с участниками или с Руководителем гонки. Мы определим Ваше место нахождения и подскажем дальнейшие действия.

  - В случае если в Дорожной Книге отсутствует какая-либо позиция из встречающихся на трассе Ралли, Экипаж обязан продолжать движение (в порядке приоритета):

- по Главной дороге (определяемой в соответствии с ПДД, а также в случае, если направление движения по ней обозначено только п. 7.13 ПДД);

- в случае пересечения дорог с одинаковым покрытием – в общем направлении прямо;

- в случае если Экипаж двигался по дороге с асфальтобетонным покрытием или дороге, уложенной плитами, а позиция представляет собой перекрёсток с дорогой с гравийным, грунтовым покрытием или дорогой, уложенной плитами – экипаж обязан продолжать движение по той же дороге, по которой он двигался (с тем же покрытием);

- перекрёстки, где в силу погодных условий не представляется возможным оперативно определить покрытие дорог и/или не видно разметки, будут описаны в Дорожной книге.

  - В Дорожной Книге могут присутствовать дорожные знаки, введённые Организатором (отсутствующие на местности). Их требования приравниваются к требования ПДД и обязательны к выполнению  экипажами. Такие знаки обозначаются в Дорожной книге пунктирной линией.

  - В Дорожной Книге могут присутствовать позиции без указания расстояния (общего и/или от предыдущей позиции). В этом случае Вам нужна первая позиция, соответствующая прорисованной в Дорожной Книге (на местности должны присутствовать все указанные в ДК ориентиры) после предыдущей.

  - Сошедший с трассы экипаж обязан максимально быстро поставить в известность судей или штаб любым доступным способом или сдать Контрольную Карту другому экипажу или судьям.

  - В любом месте трассы ралли экипаж обязан остановиться у судейского щита с надписью “STOP” на красном фоне и следовать указаниям судей.

  - Контроль на ралли.

Экипаж должен останавливаться у судейских пунктов таким образом, чтобы не мешать движению других экипажей и участников движения. Экипаж под угрозой пенализации или исключения обязан следовать указаниям судей. Экипаж обязан покинуть зону судейского пункта в течение 20 секунд после получения отметки (если это старт – после подачи команды старта).

Пропуском судейского пункта является: для контактных судейских пунктов – отсутствие отметки в Контрольной Карте и Протоколе, для бесконтактных судейских пунктов – отсутствие отметки в Протоколе.

Нарушением последовательности прохождения судейских пунктов является нарушение очерёдности получения соответствующих отметок в Контрольной карте. Пример: если экипаж отметился на КВ-3, затем КВ-5, затем на КВ-4, далее снова на КВ-5 и затем на КВ-6 он получает пенализацию за нарушение последовательности прохождения одного судейского пункта – КВ5.

Контроль времени (КВ) – осуществляется на судейских пунктах, обозначенных на местности щитами: начало Зоны КВ – щит с изображением жёлтых часов, судейский пункт - щит с изображением красных часов. Путь от КВ до КВ называется Дорожным сектором. Расстояние от КВ до КВ и норма времени указаны в Маршрутном листе и Дорожной Книге ралли. На пункте КВ экипаж получает в Контрольную Карту отметку времени явки, выраженного в часах и минутах. Въезд в Зону судейского пункта разрешён не ранее чем в минуту расчётного времени отметки.

Временем явки на КВ является время подачи Контрольной Карты судье любым членом экипажа, при этом автомобиль и второй член экипажа должны находиться в Зоне судейского пункта (Зоне КВ). Исключение – ситуации, когда Зона КВ занята и въезд в неё технически невозможен, тогда отметку может получить один из членов экипажа, а автомобиль может находиться перед Зоной КВ (в прямой видимости от судейского пункта).

Опоздание и раннее прибытие в Зону КВ пенализируется в размере 1 минуты за каждую полную или неполную минуту. Открытие судейского пункта КВ – за 30 минут до расчётного времени прибытия первого экипажа, закрытие – не менее чем через 15 минут после расчётного времени прибытия последнего экипажа.

Судейский пункт КВ, отмеченный в Дорожной книге, может отсутствовать на местности. В этом случае экипаж следует без отметки, а время выхода на очередной Дорожный сектор рассчитывается исходя из идеального времени отметки на отсутствующем КВ.

В случае если Дорожный сектор начинается со старта Дополнительного соревнования (ДС) временем начала отсчёта нормы до следующего КВ считается фактическое время старта Экипажа на ДС, которое проставляет судья. На таких Контрольных Пунктах применяется следующая процедура получения отметки и старта:

- На пункте Контроля времени судья вносит в Контрольную Карту время отметки Экипажа на этом пункте КВ и расчётное время старта на следующий ДС. Судья КВ проставляет также примерное время старта экипажа, оно составляет «плюс 3 минуты» от времени отметки на КВ (3 минуты даются экипажу на подготовку к старту). Если два или более Экипажей получили отметку на этом пункте КВ в течение одной минуты, их порядок старта на ДС должен соответствовать порядку их прибытия на КВ

- Сразу после отметки на пункте КВ Экипаж должен подъехать к месту старта ДС. Судья старта ДС с соблюдением установленного межстартового интервала вносит в контрольную карту фактическое время старта Экипажа и начинает процедуру старта.

Контроль прохождения (КП) – осуществляется на судейских пунктах, которые могут быть не обозначены в Дорожной книге. По соображениям безопасности судьи пунктов КП в Протоколах указывают время прохождения экипажа (с точностью до минуты). На ралли «Марафон PRO-X 1000 вёрст» применяются три вида КП:

  - Контактный пункт КП – обозначен на местности щитом с изображением штемпеля на красном фоне. Экипаж должен остановиться и передать судьям Контрольную Карту для отметки. Контактный пункт КП всегда обозначен в Дорожной книге.

  - Бесконтактный пункт КП – в Дорожной книге не обозначен, на местности не обозначен. Судьи бесконтактного пункта КП ведут протокол, в котором отмечают факт прохождения экипажем судейского пункта.

  - Фото-КП. Для зачёта «Р3К» обозначены в Дорожной книге. Для зачёта «Туризм» некоторые фото-КП могут не быть обозначены в Дорожной книге (см. Приложение 3). Фото-КП может находиться как слева, так и справа по ходу движения. В Дорожной книге указано, на каком дорожном секторе присутствуют фото-КП, а также прилагаются их фотографии. Экипаж обязан остановиться и сделать фотографию автомобиля с хорошо различимым спортивным номером и одним из членов экипажа на фоне фото-КП. Фотографии сдаются в Штаб ралли на финише секции (Дня). Отсутствие каждой фотографии пенализируется штрафом – 300 секунд. Для Зачёта «Туризм» предусмотрены фото-КП, для подтверждения прохождения которых не обязательно наличие в кадре автомобиля: достаточно одного из членов экипажа (такие фото-КП будут обозначены в маршрутных документах). На трассах ДС типа РД, РУ, Слалом фото-КП отсутствуют.

  - Дополнительные соревнования:

    - На ралли применяются следующие Дополнительные соревнования: Слалом, Регулярное движение (РД), Режимный участок (РУ), Поиск фото-КП (для зачёта «Туризм»), Ориентирование по карте (для зачёта «Туризм»). Подробное описание и правила определения результатов Дополнительных соревнований изложены в Приложении 3 к настоящему Регламенту. Старт Дополнительного соревнования обозначается на местности щитом с изображением флага на красном фоне (кроме Дополнительного соревнования Поиск фото-КП). Временем старта является время подачи команды судьёй. На ралли применяется процедура старта «с места» (см. Правила проведения ралли). Судья старта имеет право проверить готовность экипажа: застёгнутые ремни безопасности, зажжённый ближний свет фар, исправность стоп-сигналов, застёгнутые шлемы (где это предусмотрено правилами Дополнительного соревнования). Неготовому экипажу будет отказано в старте до устранения замечаний (такому экипажу будет дан старт в ближайшую возможную минуту без ущерба для других участников; такой экипаж будет пенализирован). В случае необходимости судьи могут проставить экипажу «время явки». Разница между «временем явки» и фактического старта может быть вычтена из времени опоздания на следующий КВ. Места старта всех ДС указаны в Дорожной книге.

    - Финиш Дополнительного соревнования обозначается на местности щитом с изображением клетчатого флага на красном фоне. Временем финиша является время пересечения автомобилем условной линии в месте установки щита. Экипажам категорически запрещено под угрозой исключения резко снижать скорость и останавливаться в зоне прямой видимости судьи финиша и до отметки (кроме Слалома). Места финиша ДС могут быть указаны или не указаны в Дорожной книге – см. правила соответствующих соревнований.

    - Отметка времени финиша ДС в Контрольной карте осуществляется на судейском посту СТОП, обозначенном на местности щитом со словом STOP на красном фоне. Каждый экипаж обязан остановиться и получить отметку. Экипаж, проследовавший без отметки, получает пенализацию 1800 секунд. Судья отметки также имеет право проверить выполнение требований безопасности: пристёгнутые ремни, зажжённый ближний свет фар, исправность стоп-сигналов, застёгнутые шлемы (где это предусмотрено). Нарушение требований безопасности судья фиксирует в Протоколе судейского пункта. Нарушение пенализируется в соответствии с таблицей пенализации.

    - В целях безопасности во время остановки Экипажа в Зоне Контроля рекомендуется включать аварийную световую сигнализацию.

  - На второй день соревнования все экипажи стартуют в порядке итогов первого дня – то есть экипажи с наименьшей пенализацией стартуют первыми в рамках своего Зачёта.

  - На данном ралли Внезапный Контроль Времени (ВКВ) не применяется.

# Протесты. Апелляции.

  - Протесты подаются в соответствии с требованиями нормативных документов. Денежный взнос при подаче Протеста - 10 000 руб.

  - Участник имеет право подать Апелляцию на принятое Спортивным Комиссаром решение по протесту. Процедура и сроки подачи апелляции должны соответствовать требованиям СК РАФ.

  - Заявления принимаются только на арифметические ошибки при подсчете результатов (ошибки ввода данных) или на несовпадение данных в контрольной карте и таблице результатов. Никакие другие заявления не принимаются и не рассматриваются. Заявления, написанные на имя Руководителя гонки, подаются строго Офицеру по связям с участниками.

  - Если экипаж обращается с требованием о пенализации (исключении) другого экипажа, он должен предоставить, помимо письменного заявления, фотографии или другие материальные свидетельства произошедшего.

© Организатор